ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 6 по 12 вересня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині переважала тепла, суха погода. Середньодобові температури повітря в більшості часу перевищували звичайну на 1-4о або були близькі до неї і знаходились в межах 17-23о тепла. Лише наприкінці періоду середньодобова температура повітря знизилась до 12-16о тепла, що на 1-5о нижче норми. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась по області до 28-32о тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 47-55о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась переважно до 5-9о тепла, на заході області до 3отепла, поверхня ґрунту охолоджувалась до 2-6о тепла. Середня температура ґрунту на глибині 10 см становила по області 23-25о тепла, протягом 7-10 днів в один із строків спостережень вона підвищувалась до +25оС і вище. Опади спостерігались на переважній території області протягом 1-2 днів, носили зливовий характер і розподілялись по території області вкрай нерівномірно. З початку місяця випало 5,2 мм опадів при нормі за вересень 43 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 4 по 10 вересня 2023 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР були відібрані: - 2 проби з Кам'янського водосховища (суббасейн середнього Дніпра) в районах питних водозаборів м. Верхньодніпровськ та смт Аули; - 3 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) в районах Кайдацького та Ломовського питних водозаборів, питний водозабір ВП «ПдТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго». Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 24,3 °С до 25,2 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 6,77 мгО2/дм3 до 8,04 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (036-0,54 мг/дм3), марганцю (0,13-0,57 мг/дм3), заліза загального (0,16-0,24 мг/дм3), фосфат-іонів (0,30-0,53 мг/дм3), ХСК (31,1-33,1 мгО/дм3). Крім того було відібрано та відправлено 2 проби у лабораторію МОЗМ дніпровських водосховищ та 6 проби поверхневої води у лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 12.04.2023 року. Станом на 12.09.2023 року в Дніпропетровській області полито 19681 га фізичної площі, виконано 52224 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 14053,7 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 473,371 тис.м3 води, спожито 28,812 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 12.09.2023р. складає 103,02 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 14,045 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 12.09.2023р. на 08:00 годин – відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 12.09.2023 р. складає 108,99 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 135,145 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 12.09.2023 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 07.09.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,3 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 годин 12.09.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 498 до 880 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,62…63,77 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,10…51,32 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 251,8 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 197,8 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 54,0 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,78…24,75 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,25…15,23 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,18…7,16 м при НПР 7,22 м. На річках: р. Базавлук – 5,18…5,17 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,45 м при НПР 8,25 м. На Базавлуцькій НС, Томаківській НС, Нікопольській НС та на Білозерській НС агрегати не працювали. Рівень ґрунтових вод знижується. По м. Нікополь підтопленими залишились 3 садиби на площі 0,6 га, по м. Кам’янка-Дніпровська – 4 садиби на площі 2,0 га. В с. Велика Знам'янка підтоплення немає |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському та Дніпровському водосховищах переважало коливання рівнів води в межах 2-10 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки - коричневий). На річках області переважало зниження рівнів води добовою інтенсивністю 1-10 см. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,8 м. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалися коливання рівня води в межах 0,4 м на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 339 см над нулем поста (30,96 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка, на р. Оріль біля с. Степанівка (Харківська область) та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 70 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 165 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 5 вересня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 367 | 63,67 | +3 |  | 455 | 400 | 520 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 741 | 51,12 | -7 |  | 969 | 780 | 880 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 743 | 51,14 | -8 |  | 874 | 772 | 831 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 740 | 51,11 | -10 |  | 816 | 756 | 919 |  | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 178 | 58,87 | -3 |  | 819 | 233 | 718 |  | Рослинність по перерізу потоку |
| Самара, Коханівка | 158 | 76,78 | 0 |  | 303 | 133 | 260 |  | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 154 | 61,31 | 0 |  | 485 | 145 | 296 |  | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 202 | 54,48 | -6 |  | 1068 | 249 | 680 |  | Рослинність біля берега |
| Велика Тернівка, Богданівка | 146 | 64,98 | 0 |  | 441 | 177 | 336 |  | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 12 | 65,53 | 0 |  | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 278 | 99,46 | -2 |  | 332 | 153 | 350 |  | Рослинність по перерізу потоку |
| Гайчур, Андріївка | 364 | 77,99 | 0 |  | 761 | 394 | 770 |  | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 757 | 67,62 | 0 |  | 990 | 711 | 820 |  | Рослинність стелеться по дну, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 235 | 69,25 | 0 |  | 390 | 220 | 329 |  | Рослинність біля берега |
| Мокра Сура, Кринички | 336 | 75,83 | -2 |  | 447 | 329 | 700 |  | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 339 | 30,96 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 21,0 | Рослинність біля берега |