ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 12 по 19 березня 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась тепла, з опадами різної інтенсивності та туманами погода. Середньодобові температури у повітрі визначилась по області 2-8о тепла, що вище норми на 1-5о або була близько до неї. Максимальна температура в найтепліші дні підвищувалась до 9-12о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолоднішу ніч 12 березня знижувалась переважно до 3-6о морозу, на північному та крайньому сході до 8-9о морозу. Поверхня ґрунту охолоджувалась до 7-10о морозу. Опади, переважно у вигляді дощу та подекуди з мокрим снігом, спостерігались протягом 3-4 днів. Кількість їх в середньому по області з початку місяця, в тому числі за тиждень, склала 12,4 мм. Норма опадів за березень складає 41 мм. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 11 по 17 березня 2024 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області було відібрано: 3 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) питний водозабір ВП «ПдТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», с. Військове, питний водозабір Солонянського району; с. Воронове, питний водозабір водоводу ДМП ВКП "Дніпро-Західний Донбас". Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 3,5 °С до 3,6 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 10,47 мгО2/дм3 до 10,86 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,24 - 0,30 мг/дм3), марганцю (0,03 – 0,10 мг/дм3), заліза загального (0,18 - 0,22 мг/дм3) фосфат-іонів (0,09 – 0,13 мг/дм3), ХСК (28,5 – 29,1 мгО/дм3). 2 проби поверхневої води по р. Саксагань: Кресівське водосховище, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл, 5,3 км, Саксаганське водосховище, м. Кривий Ріг, район водоскидної споруди (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води становила 4,1°С, вміст розчиненого кисню коливався від 8,66 мгО2/дм3 до 9,87 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,20 – 0,26 мг/дм3), марганцю (0,10 – 0,18 мг/дм3), заліза загального (0,12 – 0,27 мг/дм3) фосфат-іонів (0,05 – 0,60 мг/дм3), ХСК (27,4 – 45,0 мгО/дм3), сухий залишок (3648– 4140) мг/дм3. 5 проб поверхневих вод в межах виконання діагностичного, операційного в районі питного водозабору - Карачунівського водосховища та по р. Інгулець від с. Чкалівка до гідрологічного посту р. Інгулець - м. Кривий Ріг, 12 км нижче греблі Карачунівського водосховища, в створі металічного пішохідного мостика. Вміст розчиненого кисню визначався в діапазоні від 9,79 мгО2/дм3 до 9,94 мгО2/дм3, амоній-іони - від 0,19 до 0,34 мг/дм3, фосфат-іони – від 0,05 до 0,13 мг/дм3, залізо загальне - від 0,14 до 0,26 мг/дм3, марганець - від 0,05 до 0,08 мг/дм3. За показниками солевмісту (сухий залишок, хлориди) було визначено поступове підвищення концентрації від с. Чкалівка до гідрологічного посту р. Інгулець - м. Кривий Ріг, 12 км нижче греблі Карачунівського водосховища. За вмістом хлоридів - від 63,81 мг/дм3 до 194,98 мг/дм3; за вмістом сухого залишку - від 772 мг/дм3 до 1160 мг/дм3. Вміст сульфатів в р. Інгулець від 211,33 мг/дм3 до 673,61 мг/дм3. Крім того було відібрано та відправлено 19 проб поверхневої води до лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР та до лабораторії моніторингу вод Південного регіону БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників. |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 168,051 тис.м3 води, спожито 11,601 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 19 березня 2024 р. 103,15 м БС (НПР - 103,30 м БС), обсяг W = 15,085 млн.м3. Попуск з Орільского водосховища 19.03.2024р. на 08.00 годин – відсутній. Позначка Краснопавлiвського водосховища 19 березня 2024р. 108,48 м БС (НПР - 120 м БС), обсяг W = 127,218 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського водосховища в р. Сіверський Донець 19.03.2024р. на 08.00 годин – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському водосховищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 04 березня 2024р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 8,1 мг-екв/дм3. Якість води на водозаборі м. Харків на 04 березня 2024р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) глибинна (7,29 м) – 8,7 мг-екв/дм3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ За період 13-19.03.2024 СДГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 2348м3/с до 3518м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63.69-64.15м, а рівень Дніпра в нижньому б'єфі біля греблі коливався в межах – 52.11-52.85м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 957.2 т. м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС –471.3 т.м3, Верхньодніпровській НС – 485.9т.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Продовжується спрацювання Верхового водосховища, що на р. Самоткань (Верхньодніпровський захисний масив). Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,54 м – 25,59 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,62 м – 15,70 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук рівень - 4,75 м – 4,76 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка - рівень був у межах 7,09 м - 7,45 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 11 маш.год. та перекачано 198 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 63 маш.год. та перекачано 1134 тис.м3 води. На Нікопольській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 74 маш.год. та перекачано 1332 тис.м3 води. Спостерігається підвищення рівня ґрунтових вод в м. Нікополь. Компресорна станція працює. |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | Впродовж звітного періоду на Кам’янському водосховищі переважало підвищення рівня води добовою інтенсивністю 1-16 см, на Дніпровському водосховищі спостерігались коливання рівнів води в межах 1-27 см. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області переважало поступове зниження рівнів води добовою інтенсивністю 1-3 см. На річці Самара біля м. Павлоград спостерігалося підвищення рівня води добовою інтенсивністю 2-5 см. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 1,0 м. Річки області повністю очистилися від льодових явищ. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 364-370 см над нулем поста (31,21-31,27 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 74 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 66 %. |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Іван Коваленко, тел. 0677742169 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 19 березня 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 419 | 64,19 | +1 | +22 | 455 | 400 | 520 | 3,9 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 794 | 51,65 | +12 | +32 | 969 | 780 | 880 | 3,7 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 753 | 51,24 | +12 | -10 | 874 | 772 | 831 | 3,6 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 732 | 51,03 | +7 | -27 | 816 | 756 | 919 | 4,2 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 324 | 60,33 | 0 | 0 | 819 | 233 | 718 | 5,6 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 192 | 77,12 | -1 | -19 | 303 | 133 | 260 | 5,6 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 177 | 61,54 | +2 | +22 | 485 | 145 | 296 | 3,8 | Чисто |
| Самара, Кочережки | 318 | 55,64 | -1 | +1 | 1068 | 249 | 680 | 3,4 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 188 | 65,40 | 0 | -8 | 441 | 177 | 336 | 5,1 | Чисто |
| Вовча, Васильківка | 60 | 66,01 | -2 | -25 | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 302 | 99,70 | 0 | +35 | 332 | 153 | 350 | 6,4 | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 397 | 78,32 | +2 | -10 | 761 | 394 | 770 | 6,6 | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 824 | 68,29 | -1 | -8 | 990 | 711 | 820 | 5,3 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 272 | 69,62 | 0 | -18 | 390 | 220 | 329 | 4,1 | Чисто |
| Мокра Сура, Кринички | 343 | 75,90 | +4 | -23 | 447 | 329 | 700 | 3,0 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 364 | 31,21 | -4 | -14 | 811 | 359 | 570 | 4,3 | Чисто |