Структурним підрозділом Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області є лабораторія моніторингу вод та ґрунтів, яка проводить лабораторні дослідження  кількісних і якісних характеристик поверхневих, підземних, зворотних (стічних) вод та властивостей  ґрунтів.

Відповідно до "Порядку здійснення державного моніторингу вод", затвердженого наказом  Держводагентства України від  24.06.2020  № 587  (далі – Порядок), лабораторія моніторингу вод та грунтів РОВР у Дніпропетровській області (далі – лабораторія) в 2020 році здійснювала контроль в 16 постійних пунктах спостереження масивів поверхневих вод, забір яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення. Пункти спостереження  розташовані на річках:

- р. Дніпро (Кам'янське водосховище) – 2 створи;

- р. Дніпро (Дніпровське водосховище) – 5 створів;

- р. Дніпро (Каховське водосховище) – 4 створи;

- р. Інгулець – 2 створи;

- р. Саксагань (Макортовське водосховище) – 1 створ;

- Канал Дніпро–Кривий Ріг – 2 створи.

Протягом  2020 р., відповідно до Порядку, лабораторією було відібрано 192 проби поверхневої води  та виконано 4224 гідрохімічних вимірювань.

Крім виконання роботи, пов'язаної з здійсненням державного моніторингу поверхневих вод, лабораторія також здійснює позабюджетну діяльність в рамках Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Держводагенства України» за 35 показниками якості води та 11 показниками якості ґрунту юридичним та фізичним особам.

Звіт

про виконану роботу лабораторії моніторингу вод  та ґрунтів

РОВР у Дніпропетровській області

за  2020 р.

| № з/п | Види робіт | Одиниці виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідрохімічні дослідження на меліорованих землях | проби вимірювання | 104 | 728 |
| 2 | Гідрохімічні дослідження при здійсненні моніторингу поверхневих вод | проби вимірювання | 192 | 4224 |
| 2.1. | у т.ч., відбір та аналіз додаткових проб з водних об’єктів у кризових та надзвичайних ситуаціях | проби вимірювання | - | - |
| 3 | Виконання інструментально-лабораторних вимірювань по програмі моніторингу грунтів | проби вимірювання | 277 | 2155 |
| 4 | Виконання інструментально-лабораторних вимірювань у пробах поверхневих, зворотних, поливних, дренажних, ґрунтових вод при здійсненні робіт за договорами/замовленнями (позабюджетна діяльність) | проби вимірювання | 1031 | 14213 |
| 5 | Виконання інструментально-лабораторних вимірювань у пробах грунтів при здійсненні робіт за договорами/замовленнями (позабюджетна діяльність) | проби вимірювання | 315 | 2599 |
| 6 | Разом: | проби вимірювання | 1919 | 23919 |

Якість річкової води в районах основних питних водозаборів р. Дніпро суттєво не змінилася в порівнянні з 2019 роком.

В 2020 р. середньорічні концентрації показників солевмісту води  р. Дніпро в межах Дніпропетровської області - на рівні значень минулого року. Так, середньорічний вміст сухого залишку – 301 мг/дм3, сульфат-іонів – 48,4 мг/дм3, хлорид-іонів – 36,5 мг/дм3. За такими показниками забруднення як: ХСК, фосфат-іони, залізо загальне, амоній-іони, марганець,  якість води у порівнянні з минулим роком  декілька покращилась  (ХСК – 31,80 мгО/дм3 у 2019 р., 30,9  мгО/дм3  у 2020 р., фосфат – іони - 0,25 мг/дм3 у 2019 р., 0,18 мг/дм3   у 2020 р., залізо загальне - 0,16 мг/дм3 у 2019 р., 0,14 мг/дм3   у 2020 р., амоній-іони - 0,35 мг/дм3 у 2019 р., 0,32 мг/дм3 у 2020 р., марганець – 0,04 мг/дм3 у   2019 р.,  0,03 мг/дм3  у  2020 р.).

Максимальні значення за показниками органічного забруднення фіксувались в районах питних водозаборів річки в серпні - вересні: ХСК –  до 39,0 мгО/дм3, БСК5 – до 6,1 мгО2/дм3, амоній-іони- 0,56 мг/дм3, залізо загальне – до 0,24 мг/дм3, фосфат-іони – до 0,57 мг/дм3, марганець – до 0,13 мг/дм3. Найнижчі значення за вмістом розчиненого кисню  визначені в липні-серпні – до 5,28 мгО2/дм3, найвища температура визначалась в липні –  27,0 ⁰С.

Зростання вмісту марганцю, БСК5, ХСК, фосфат-іонів, амоній-іонів та зниження розчиненого кисню, спостерігалось в другої половині літа і на початку осені,  як наслідок встановлення високих температур повітря і  води, а також  росту біохімічних процесів та «цвітіння» води.

При здійсненні моніторингу поверхневих вод фахівцями РОВР у Дніпропетровській області особлива увага надається р. Інгулець, яка має надзвичайно великий антропогенний вплив. Згідно розробленого «Регламенту промивання русла та екологічного оздоровлення р.Інгулець» поліпшується якість води в Карачунівському водосховищі (джерело питного водопостачання) шляхом встановлення тривалих попусків води з водосховища та паралельним водообміном по каскаду вищерозташованих водосховищ за рахунок подачі компенсаційної дніпровської води каналом Дніпро-Інгулець.

За результатами виконання заходів оздоровлення басейну р. Інгулець, починаючи з   2011 р. якість води в Карачунівському водосховищі покращилась. В 2020 р. середньорічний вміст за  сухим залишком складав – 984  мг/дм3 (в 2019 р. – 1022 мг/дм3), за сульфат-іонами – 361,6 мг/дм3 (в 2019 р. – 405,1 мг/дм3), за хлорид-іонами – 109,6 мг/дм3 (в 2019 р. – 113,9 мг/дм3), жорсткість загальна – 8,3 мг-екв/дм3 (в 2019 р. – 8,6 мг/дм3) .

Мінералізація р. Інгулець підвищується за рахунок впливу високомінералізованих фільтраційних вод хвостосховищ Південного ГЗК, Інгулецького ГЗК, Центрального ГЗК, які розташовані уздовж річки.

Якість води у контрольному створі р. Інгулець в с. Андріївка нижче всіх скидів зворотних вод підприємств протягом 10 років спостереження – незадовільна. Забрудненість води простежується за показниками органічного та мінерального забруднення.

Коливання якості води річки Інгулець протягом року, насамперед, пов’язано з періодами скиду надлишків зворотних вод гірничорудними підприємствами Кривбасу та промивкою русла річки дніпровською водою.

Згідно даних звітності № 2ТП-водгосп (річна) за 2020 р., у водні об’єкти області в 2020 р. здійснювали скид зворотних вод 58 водокористувачів. Загальний обсяг скиду склав 564,72 млн. м3.

Забруднювачами являються 35 підприємств, які скинули в водні об`єкти 127,73 млн. м3 забруднених зворотних вод.

Найбільший обсяг скиду забруднених зворотних вод здійснювали підприємства:

- КП "Дніпроводоканал";

- ТОВ ВКФ «НАЙС»;

- Філія "ПРУВОКС" ПрАТ «ДТЕК» «Павлоградвугілля»;

- КП «Кам’янський водоканал» ;

- ПрАТ "Дніпровський металургійний завод";

- КП «Павлоградводоканал;

- КП «Жовтоводський водоканал»;

- КП «Новомосковськводоканал»;

-    ПАТ"Криворізький залізорудний комбінат";

- КП "Нікопольводоканал.

Згідно форми звітності № 2ТП-водгосп (річна) за 2020 р. по Дніпропетровської області було скинуто в водні об'єкти 342,3 тис. т забруднюючих речовин.

Скиди органічних речовин, а саме, БСК та ХСК підприємствами-водокористувачами Дніпропетровської області, що звітують за формою № 2ТП-водгосп (річна) становили, відповідно, 2153,9 т  та  9399 т за рік.

Скиди біогенних речовин у водні об'єкти басейну річки Дніпро в межах Дніпропетровської області визначені за такими показниками як: азот амонійний, нітрит-іони, нітрат-іони, фосфати та становили в 2020 р.: сполук азоту  - 6448,6 т/рік, сполук фосфору – 794,6 т/рік.

Скиди небезпечних речовин (метали та інші) по Дніпропетровської області за 2020 рік становили :

- важкі металі, які не входять до групи пріоритетних речовин: алюміній – 5,28 т, залізо – 36,76 т, кобальт – 0,0002 т, марганець – 0,047 т, мідь – 0,45, хром загальний – 1,26 т, хром 6+ - 0,003 т, цинк – 1,546 т.

- несинтетичні показники групи важких металів: 0,017 т сполук кадмію, 3,488 т сполук нікелю та 0,054 т сполук свинцю.

- несинтетичні забруднюючі речовини: нафтопродукти -  38,69 т, СПАР – 15,64 т, карбаміди - 5,019 т, феноли - 0,044 т.